| № | Наименование | Размер | Размер | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка | 1032 | 550 | 1 шт. |
| 2 | Боковина левая | 1292 | 296 | 1 шт. |
| 3 | Боковина правая | 734 | 500 | 1 шт. |
| 4 | Боковина правая | 1292 | 276 | 1 шт. |
| 5 | Боковина средняя | 698 | 450 | 1 шт. |
| 6 | Низ | 550 | 450 | 1 шт. |
| 7 | Крышка | 534 | 450 | 1 шт. |
| 8 | Крышка | 1016 | 220 | 1 шт. |
| 9 | Вязка | 1016 | 220 | 1 шт. |
| 10 | Щит | 250 | 834 | 1 шт. |
| 11 | Боковина левая | 356 | 450 | 1 шт. |
| 12 | Крышка | 368 | 296 | 1 шт. |
| 13 | Полка | 333 | 266 | 3 шт. |
| 14 | Боковина левая | 354 | 200 | 1 шт. |
| 15 | Задняя панель ящика | 493 | 106 | 2 шт. |
| 16 | Боковина ящика левая | 384 | 106 | 2 шт. |
| 17 | Боковина ящика правая | 384 | 106 | 2 шт. |
| 18 | Задняя стенка (ЛДВП) | 656 | 363 | 2 шт. |
| 19 | Задняя стенка (ЛДВП) | 380 | 595 | 1 шт. |
| 20 | Дно ящика (ЛДВП) | 491 | 403 | 2 шт. |
| 21 | Задняя стенка (ЛДВП) | 375 | 545 | 1 шт. |
| 22 | Фасад | 346 | 578 | 1 шт. |
| 23 | Фасад ящика | 172 | 512 | 2 шт. |
| 24 | Фасад | 1284 | 346 | 1 шт. |
| 25 | Боковина правая | 966 | 220 | 1 шт. |

Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках и комплектации фурнитуры.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную), угольник 90 градусов, рулетку.

- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме: сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных (боковины, перегородки) с креплением стенок задних (ЛДВП); навеска дверей и крепление ручек; установка кронштейнов, полкодержателей, скалкодержателей и размещение на них соответственно полок и скалок; сборка и установка ящиков.

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Квартет 9

1716*1400*550

✂--------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для жилых и общих комнат Стол компьютерный «Квартет 9» |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп. 2, Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г. |

✂---------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить